załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis parametrów techniczno-użytkowych.

| L.P | Wymagania minimalne zamawiającego na dostawę dwóch samochodów | Potwierdzenie wymagań oferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
|  | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym |  |
|  | Rok produkcji 2013/2014r. |  |
|  | Kolorystyka: ciemny |  |
|  | Nie dopuszcza się samochodów typu pick-up |  |
|  | Nadwozie ilość drzwi 2/3 dopuszcza się 4/5 |  |
|  | Układ przeniesienia napędu 4x4 – skrzynia biegów automatyczna lub manualna z reduktorem |  |
|  | Układ ABS z EBD |  |
|  | System ESP |  |
|  | Kąt natarcia – min. 25º |  |
|  | Kąt zejścia – min. 25º |  |
|  | Kąt rampowy – min. 20º |  |
|  | Silnik: |  |
|  | Diesel pojemność min. 2000 cm3 |  |
|  | Moc minimum 160 KM /118 kW |  |
|  | Zużycie energii w cyklu mieszanym – nie więcej niż 9/100km – 3,24MJ/km |  |
|  | Emisja CO2 – nie więcej niż 250 g/km |  |
|  | Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów – zgodna z normą emisji spalin EURO 5 |  |
|  | Wyposażenie: |  |
|  | Immobiliser |  |
|  | Autoalarm |  |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
|  | Twardy dach |  |
|  | Poduszki bezpieczeństwa kierowcy i pasażera |  |
|  | Poduszki bezpieczeństwa boczne |  |
|  | Wspomaganie kierownicy |  |
|  | Regulowana kierownica |  |
|  | Regulacja wysokości fotela kierowcy |  |
|  | Elektryczne sterownie szyb |  |
|  | Automatyczna klimatyzacja |  |
|  | Felgi aluminiowe min. 17” z oponami letnimi |  |
|  | Dodatkowy komplet opon zimowych 17” |  |
|  | Nawigacja GPS zintegrowana |  |
|  | Reflektory przeciwmgielne przednie i tylne |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Hak holowniczy (min. jeden z pojazdów musi posiadać hak holowniczy) |  |
|  | Komputer pokładowy |  |
|  | Tempomat |  |
|  | Dywaniki gumowe |  |
|  | Tapicerka ciemna |  |
|  | Płyta ochronna zbiornika paliwa oraz płyta ochronna skrzynki rozdzielczej, |  |
| 45. | Płyny eksploatacyjna w dniu odbioru, układy i zbiorniki musza być napełnione w 100 % |  |
| 46. | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| 47. | Apteczka pierwszej pomocy, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy |  |
| 48. | Gwarancja ( wymagania minimalne): 36 miesięcy silnik, 36 miesięcy lakier, 6 lat perforacja blachy, lub 100 000 km |  |
| 49. | Pełen roczny pakiet ubezpieczenia: OC, AC, NNW, Asistance, Warunki ubezpieczenia: - ubezpieczenie od uszkodzeń pojazdu z powodu wypadku, kradzieży lub czynników loswych (AC pełny zakres) w tym - bezgotówkowy system napraw szkód w autoryzowanych zakładach naprawczych, z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych i zastosowaniem technologii wymaganej przez producenta - niezmienną wysokość sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania - wartość pojazdu nie ulegnie zmianie w całym okresie ubezpieczenia - Assistance na terytorium Uni Europejskiej - Limit kilometrów holowania – 200 km |  |

Wymagania dla dostawy dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowo-terenowych z napędem 4x4 na potrzeby projektu nr LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona Zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność. Województwo Śląskie dla Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.