Załącznik nr 8 do SIWZ – opis techniczny wykonania tablic

- Wymiana czterdziestu czterech (44 szt.) małych (80/100 cm) tablic edukacyjnych wraz ze stelażami na trasie pięciu (5) ścieżek edukacyjnych:

- ścieżka edukacyjna w rezerwacie Parkowe (PK Orlich Gniazd)

- ścieżka edukacyjna Kierzkowskie Bagna (PK Lasy nad Górną Liswartą)

- ścieżka edukacyjna w rezerwacie Cisy nad Liswartą (PK Lasy nad Górną Liswartą)

- ścieżka edukacyjna Kalina – Olszyna (PK Lasy nad Górną Liswartą)

- ścieżka edukacyjna przy użytku ekologicznym Brzoza (PK Lasy nad Górną Liswartą)

- Usunięcie starych tablic stojących na ścieżkach edukacyjnych, demontaż elementów oraz ich zdeponowanie w zależności od lokalizacji ścieżki w Oddziale Biura Zamawiającego w Kalinie (PK Lasy nad Górną Liswartą) lub Oddziale Biura Zamawiającego w Smoleniu (PK Orlich Gniazd).

- Wykonanie projektu tablic na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (teksty do umieszczenia na tablicy i materiały graficzne – zdjęcia, rysunki).

- Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu dostarczy Wykonawcy teksty oraz materiały graficzne.

- Wykonanie wydruku próbnego jednej tablicy i dostarczenie jej do akceptacji Zamawiającemu.

- Wydruk tablic edukacyjnych o wymiarach 80 x 100 cm (obszar zadruku 70 x 90 cm) – 44 szt. Parametry wydruku: pełny kolor 4 na 0; kolory CMYK; wydruk wielkoformatowy; wydruk na folii polimerowej; nośnik blacha ocynkowana.

- Tablice edukacyjne wykonane na blasze ocynkowanej (grubość ok. 0,5 mm); zabezpieczone przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi; pokryte bezbarwna folią (laminatem UV), chroniącą grafikę przed działaniem promieni słonecznych.

- Tablice zamontowane do stelaży za pomocą wkrętów w sposób umożliwiający ewentualny demontaż.

- Transport elementów (tablic i stelaży) oraz montaż na terenie ścieżek edukacyjnych w miejscach wskazanych na mapie stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Szczegółowe lokalizacje montażu tablic na podstawie materiałów Zamawiającego Wykonawca otrzyma po rozstrzygnięciu przetargu

- Dojazd na miejsce montażu pojazdem lekkim terenowym z przyczepą lub ciągnikiem (z wyjątkiem ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Cisy nad Liswartą i ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Parkowe).

Stelaże dla ścieżek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą:

- Wykonanie stelaży do tablic edukacyjnych – 29 szt. Parametry stelaża: stelaż jednostronny; plecy stelaża dopasowane do rozmiaru tablic; deskowanie pleców; deski obustronnie strugane; deski o grubości między 2,0 a 2,5 cm; wymiar pleców 90 x 110 cm; stelaż na dwóch słupach; słupy o przekroju okrągłym, ok. 12 cm; stelaż montowany do ziemi kotwami metalowymi do bloczków betonowych; wysokość stelaża ok. 2,50 m; przykrycie daszek jednostronny; asortymenty drewniane wykonane z drewna sosnowego; wszystkie drewniane elementy stelaża zaimpregnowane ciśnieniowo impregnatem o kolorze ciemno zielonym.

Stelaże dla ścieżki edukacyjnej zlokalizowanych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (Ścieżka edukacyjna w rezerwacie Parkowe):

- Wykonanie stelaży do tablic edukacyjnych – 15 szt. Parametry stelaża: stelaż jednostronny; plecy stelaża dopasowane do rozmiaru tablic; deskowanie pleców; deski obustronnie strugane; deski o grubości między 2,0 a 2,5 cm; wymiar pleców 90 x 110 cm; stelaż na dwóch słupach; słupy o przekroju okrągłym, ok. 12 cm; słupy wpuszczone bezpośrednio do ziemi na głębokość ok 1 m; wysokość stelaża ok. 3,50 m w tym 1 m na wpuszczenie w ziemię; przykrycie daszek jednostronny; asortymenty drewniane wykonane z drewna dębowego; wszystkie drewniane elementy stelaża zaimpregnowane ciśnieniowo impregnatem o kolorze ciemno zielonym; część wpuszczona w ziemię (ok. 1 m) opalana.

- Wymiana trzech (3 szt.) dużych (100/120 cm) tablic edukacyjnych wraz ze stelażami na trasie ścieżki edukacyjnej Kalina – Olszyna (PK Lasy nad Górną Liswartą)

- Usunięcie starych tablic stojących na ścieżkach edukacyjnych, demontaż elementów oraz ich zdeponowanie w Oddziale Biura Zamawiającego w Kalinie (PK Lasy nad Górną Liswartą).

- Wykonanie projektu tablic na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (teksty do umieszczenia na tablicy i materiały graficzne – zdjęcia, rysunki).

- Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu dostarczy Wykonawcy teksty oraz materiały graficzne.

- Wykonanie wydruku próbnego jednej tablicy i dostarczenie jej do akceptacji Zamawiającemu.

- Wydruk tablic edukacyjnych o wymiarach 100 x 120 cm (obszar zadruku 90 x 110 cm) – 3 szt. Parametry wydruku: pełny kolor 4 na 0; kolory CMYK; wydruk wielkoformatowy; wydruk na folii polimerowej; nośnik blacha ocynkowana.

- Tablice edukacyjne wykonane na blasze ocynkowanej (grubość ok. 0,5 mm); zabezpieczone przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi; pokryte bezbarwną folią (laminatem UV), chroniącą grafikę przed działaniem promieni słonecznych.

- Tablice zamontowane do stelaży za pomocą wkrętów w sposób umożliwiający ewentualny demontaż.

- Wykonanie stelaży do tablic edukacyjnych – 3 szt. Parametry stelaża: stelaż jednostronny; plecy stelaża dopasowane do rozmiaru tablic; deskowanie pleców; deski obustronnie strugane; deski o grubości między 2,0 a 2,5 cm; wymiar pleców 110 x 130 cm; stelaż na dwóch słupach; słupy o przekroju okrągłym, ok. 12 cm; stelaż montowany do ziemi kotwami metalowymi do bloczków betonowych; wysokość stelaża ok. 2,50 m; przykrycie daszek jednostronny; asortymenty drewniane wykonane z drewna sosnowego; wszystkie drewniane elementy stelaża zaimpregnowane ciśnieniowo impregnatem o kolorze ciemno zielonym.

- Transport elementów (tablic i stelaży) oraz montaż na terenie ścieżek edukacyjnych w miejscach wskazanych na mapie stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Szczegółowe lokalizacje montażu tablic na podstawie materiałów Zamawiającego Wykonawca otrzyma rozstrzygnięciu przetargu.

- Dojazd na miejsce montażu pojazdem lekkim terenowym z przyczepą lub ciągnikiem.