Załącznik nr 1

…..………….., …………………

(Miejscowość) 	           (Data)

Formularz ofertowy

Dostawa quada z napędem 4x4 z wyposażeniem

|  | Nazwa i adres firmy | …………… |
| --- | --- | --- |
|  | Telefon / fax | …………… |
|  | Łączna kwota oferty | …………………..zł brutto |
|  | Rok produkcji ( nie wcześniejszy niż 2014 r.) | …………… |
|  | Marka/model | …………… |
| Lp. | Wymagania minimalne dla zamawiającego | Potwierdzenie wymagań oferowanych przez wykonawcę |
| 1. | Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, umożliwiające jego zarejestrowanie. | TAK/NIE* |
| 2. | Forma płatności przelew 30 dni | TAK/NIE* |
| 3. | Kolor (preferowany ciemny) | …………… |
| Silnik: |
| 4. | Czterosuwowy, zapłon iskrowy, chłodzony cieczą, zasilany wtryskowo | TAK/NIE* |
| 5. | Pojemność silnika: (min 695cm3) | …………… |
| 6. | Liczba cylindrów | …………… |
| Zawieszenie: |
| 7. | Zawieszenie przednie niezależne (o skoku min 180mm) | ……………mm |
| 8. | Zawieszenie tylne niezależne (o skoku min 220mm) | ……………mm |
| 9. | Prześwit pojazdu (min 260mm) | ……………mm |

| Wyposażenie: |
| --- |
| 10. | Rozrusznik elektryczny | TAK/NIE* |
| 11. | Napęd 4x4 + blokada mechanizmu różnicowego | TAK/NIE* |
| 12. | Układ hamowania silnikiem | TAK/NIE* |
| 13. | Układ wspomagania kierownicy | TAK/NIE* |
| 14. | Kierunkowskazy, lampa stopu | TAK/NIE* |
| 15. | Akumulator 12V, żelowy lub AGM | TAK/NIE* |
| 16. | Wskaźnik ilości paliwa z rezerwą | TAK/NIE* |
| 17. | Hak holowniczy | TAK/NIE* |
| 18. | Prędkościomierz, licznik km, licznik km ”dzienny”, wskaźnik położenia biegu, kontrolka temperatury silnika | TAK/NIE* |
| 19. | Wciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu | TAK/NIE* |
| 20. | 2 komplety kluczyków | TAK/NIE* |
| 21. | Lusterka boczne | TAK/NIE* |
| 22. | System hamulcowy przedni i tylny tarczowy - hydrauliczny | TAK/NIE* |
| 23. | Gniazdo zapalniczki 12V | TAK/NIE* |
| 24. | Opony o profilu terenowym | TAK/NIE* |
| 25. | Pojemność zbiornika paliwa (min 19l) | …………… |
| 26. | Zestaw podręcznych narzędzi | TAK/NIE* |
| 27. | Płyny eksploatacyjne w dniu odbioru, układy i zbiorniki będą napełnione w 100% | TAK/NIE* |
| 28. | Alarm motocyklowy (z czujnikiem przechyłu) programowany z możliwością przejścia w stan hibernacji, nieobciążający akumulatora | TAK/NIE* |
| 29. | Zamontowanie wtyku i dostarczenie urządzenia umożliwiającego podpięcie akumulatora w celu doładowania, podtrzymania lub odsiarczenia akumulatora z możliwością podpięcia do napięcia sieci elektrycznej bez demontażu zbędnych akcesoriów | TAK/NIE* |
| 30. | immobilaizer | TAK/NIE* |
| 31. | Koło zapasowe w sprayu | TAK/NIE* |
| 32. | Mata transportowa | TAK/NIE* |
| 33. | Kanister na paliwo – metalowy 20l | TAK/NIE* |
| 34. | Zestaw pasów transportowych o wytrzymałości 4t; dł.8m szer. 50mm: 2 sztuki | TAK/NIE* |

| Gwarancja i ubezpieczenie: |
| --- |
| 35. | Okres gwarancji (min 2 lata – bez limitu kilometrów) | …………… |
| 36. | Pełen roczny pakiet ubezpieczenia: OC, AC, NNW. Warunki ubezpieczenia: - ubezpieczenie od uszkodzeń pojazdu z powodu wypadku, kradzieży lub czynników losowych (AC pełny zakres) w tym - bezgotówkowy system napraw szkód w autoryzowanych zakładach naprawczych, z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych i zastosowaniem technologii wymaganej przez producenta - niezmienną wysokość sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania - wartość pojazdu nie ulegnie zmianie w całym okresie ubezpieczenia. | TAK/NIE* |
| Dodatkowy sprzęt dla kierujących pojazdem: |
| 37. | Atestowany kask: rodzaj enduro + gogle – 2 sztuki | TAK/NIE* |
| 38. | Kombinezon przeznaczony do poruszania się quadami, składające się z kurtki i spodni. Wykonany z materiałów wysokiej wytrzymałości na rozdzieranie i ścieranie, przeciwdeszczowy. W rozmiarze: wys: 180cm pas: 95-100cm | TAK/NIE* |
| 39. | Rękawice przeznaczone do jazdy na quadach rozmiar XL | TAK/NIE* |
| Dostawa i transport |
| 40. | Transport do Biura ZPKWŚ w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 25 - na koszt dostawcy | TAK/NIE* |
| 41. | Termin dostawy od podpisania umowy (max. 30 dni) | …… dni |

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza ofertowego.

* - niepotrzebne skreślić.

………………………………………………………

Data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej

do składania ofert

# Text boxes

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

w Katowicach

ul. Krasickiego 25, 42-500 Będzin, tel. 322674482, fax - 322670422, e-mail: biurozpk@zpk.com.pl