Załącznik nr 2

Opis parametrów techniczno-użytkowych infrastruktury pasterskiej

| L.P | Wymagania minimalne Zamawiającego dla koszar panelowych | Potwierdzenie wymagań oferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
|  | 1 zestaw = 200 mb paneli (przęsła, słupki z elementami mocującymi, element bramowy) Materiał – żerdzie drewniane, okorowane, impregnowane (kolor: bezbarwne) |  |
| Wymiary przęsła (1 panelu) (tolerancja ± 3 %) |
|  | Szerokość panelu 400 cm |  |
|  | Wysokość panelu 125 cm |  |
|  | Średnica żerdzi poziomej 4 – 6 cm |  |
|  | Średnica żerdzi pionowej 5 – 7 cm |  |
|  | Średnica zastrzałów 4 – 6 cm |  |
| Wymiar słupka montażowego |
|  | Wysokość słupka 165 cm (całość) |  |
|  | Montaż w podłożu – zakończenie słupa ok. 40 cm przystosowane do wbicia w podłoże (z tego 20 cm o ostrym zakończeniu) |  |
|  | Element montażowy – łańcuch prosty zakończony haczykiem, długość łańcucha 50 cm, grubość drutu, z którego wykonany jest łańcuch 3 mm |  |
|  | Element montażowy – 2 szt./1 panel |  |
| Wytyczne ogólne |
|  | Zamawiający dostarczy wszystkie elementy niezbędne do zamontowania zestawu |  |
|  | Każdy zestaw paneli koszarowych musi posiadać element bramowy o szer. 400 cm z zamknięciem, |  |
|  | Kolor i rodzaj drewna: gama kolorów harmonizujących z krajobrazem pasterskim Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, impregnowane bezbarwnym środkiem impregnatem, koszary wykonane z drewna świerkowego |  |
|  | Gwarancja (wymagania minimalne): 60 miesięcy |  |
|  | Elementy infrastruktury pasterskiej będą w sposób trwały oznaczone wymaganymi logotypami oraz numerem projektu, w ramach którego są wykonywane |  |

| LP | Wymagania minimalne Zamawiającego dla wodopojów | Potwierdzenie wymagań oferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Liczba: 2 szt. |  |
| 2. | Materiał: drewno jodłowe |  |
| 3. | Parametry techniczne: |  |
| 4. | Rodzaj: wodopój przelotowy (wydrążony pień) |  |
| 5. | Długość wodopoju: 400 cm |  |
| 6. | Średnica w najszerszym miejscu: 35 – 40 cm |  |
| 7. | Głębokość części wydrążonej: 17-20 cm |  |
| 8. | Szerokość części wydrążonej: 20 cm |  |
|  | Elementy infrastruktury pasterskiej będą w sposób trwały oznaczone wymaganymi logotypami oraz numerem projektu, w ramach którego są wykonywane |  |

| LP | Wymagania minimalne Zamawiającego dla fladr | Potwierdzenie wymagań oferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Liczba: 1 komplet |  |
| 2. | Materiał: materiał zwiewny (np. dederon) o kolorze czerwonym |  |
| 3. | Wielkość 1 fladry: 10 x 60 cm |  |
| 4. | Odległość między fladrami: 30 – 40 cm |  |
| 5. | Element do mocowania: naszycie fladr na trwały sznurek o średnicy 3-4 mm |  |
| 6. | Tyczki: wbijane co 4 m, drewniane, wysokość ok. 1 m |  |
| 7. | Liczba tyczek: 50 |  |

| LP | Wymagania minimalne Zamawiającego dla pastuchów elektrycznych | Potwierdzenie wymagań oferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Liczba: 1 komplet |  |
| 2. | Plecionka: długość 100 m, materiał – druciki ze stali nierdzewnej, obudowane tworzywem sztucznym |  |
| 3. | Izolatory do drewna: okrągłe, liczba 50 sztuk (śruba ze stali ocynkowanej, oczko z tworzywa sztucznego) |  |
| 4. | Izolatory narożnikowe: 2 sztuki (tworzywo sztuczne o wysokiej wytrzymałości) |  |
| 5. | Izolatory bramowe: 1 sztukę (ocynkowany wkręt do drewna i tworzywo sztuczne) |  |
| 6. | Zestaw bramowy: długość 3 m, kolorem odznaczający się od ogrodzenia |  |
| 7. | Elektryzator sieciowy obudowany (z wbudowanym systemem antyprzepięciowym) |  |
| 8. | Odgromnik i uziom |  |
| 9. | Tabliczka ostrzegawcza: 2 szt. (1 szt./100 m ogrodzenia), kolor żółty |  |