Załącznik nr 7 do SIWZ -

Sposób wykonania prac i wykaz powierzchni do przeprowadzenia Zamówienia

- Sposób wykonania prac

  - Dostarczenie mieszanki nasion mietlicy pospolitej i kostrzewy czerwonej

- dostarczenie i przechowywanie materiału przeznaczonego do wysiewu odbywa się na koszt Wykonawcy,

- do wykonania zabiegu należy wykorzystać nasiona mietlicy pospolitej Agrostis capillaris oraz kostrzewy czerwonej Festuca rubra w ilości 10 kg na hektar (łącznie 30 kg mieszanki), w proporcji 2:1, tj. 20 kg nasion mietlicy pospolitej oraz 10 kg nasion kostrzewy czerwonej,

- mieszanie nasion należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem wysiewu w terenie, a do tego czasu nasiona przechowywać w sposób zabezpieczony przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, w tym przede wszystkim wilgoci oraz wysokiej temperatury.

  - Dosiewanie rodzimych gatunków roślin w miejscu występowania szczawiu alpejskiego

- do wykonania zabiegu Wykonawca użyje dostarczonych nasion mietlicy pospolitej Agrostis capillaris i kostrzewy czerwonej Festuca rubra, uprzednio wykonując ich mieszankę w proporcjach zachowanych w pkt.1.1.

- zabieg zostanie przeprowadzony w zależności od warunków terenowych z użyciem odpowiednich maszyn (typu siewnik), a w miejscach niedostępnych metodą siewu rzutowo-ręcznego, po posianiu nasiona należy lekko przegrabić i udeptać lub poddać wałowaniu ręcznym wałem gładkim,

- wysiewanie nasion należy przeprowadzić w pierwszej połowie maja, kiedy gleba będzie już rozmarznięta oraz stan rozwoju liści szczawiu alpejskiego nie będzie jeszcze zaawansowany, powierzchnia gleby powinna być częściowo odsłonięta, o dokładnym terminie wysiewu decyduje Zamawiający,

- przed wysiewem nasion należy sprawdzić pogodę na najbliższy tydzień, aby nie wysiewać nasion bezpośrednio przed prognozowanymi ulewami.

- Wykaz powierzchni przeznaczonych do dosiewania rodzimych gatunków roślin

Jednokrotne dosiewanie rodzimych gatunków roślin należy przeprowadzić na Hali Rysianka i Hali Lipowskiej - łącznie na powierzchni około 3 ha, w obrębie zaznaczonych płatów szczawiu alpejskiego wskazanych przez Zamawiającego, w terminie podanym przez Zamawiającego.

Lokalizacja powierzchni:

zwarte płaty szczawiu alpejskiego