załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis parametrów techniczno-użytkowych.

Wymagania dla dwóch  nowych quadów i jednej przyczepy na potrzeby projektu nr LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność. Województwo Śląskie dla Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

| L.P | Wymagania minimalne zamawiającego | Potwierdzenie wymagań oferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
|  | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, umożliwiając jego zarejestrowanie |  |
|  | Rok produkcji 2013 |  |
|  | Kolor preferowany: ciemny, do uzgodnienia przy podpisywaniu umowy |  |
|  | Silnik: |  |
|  | Czterosuwowy, zapłon iskrowy, chłodzony cieczą, zasilany wtryskowo, jednocylindrowy lub dwucylindrowy , |  |
|  | Pojemność silnika: min. 450 cm3 |  |
|  | Wyposażenie: |  |
|  | Zawieszenie przednie niezależne, o skoku min 180 mm |  |
|  | Zawieszenie tylne niezależne, o skoku min 220 mm |  |
|  | Prześwit pojazdu: min. 260 cm |  |
|  | Rozrusznik elektryczny |  |
|  | Napęd 4x4, blokada mechanizmu różnicowego |  |
|  | Układ hamowania silnikiem |  |
|  | Układ wspomagania kierownicy |  |
|  | Kierunkowskazy, lampa stopu |  |
|  | Akumulator 12 V, żelowy lub AGM |  |
|  | Wskaźnik ilości paliwa z rezerwą |  |
|  | Hak holowniczy |  |
|  | Kompletna przyczepa z hakiem holowniczym do quada o ładowności 500 kg |  |
|  | Prędkościomierz, licznik km, licznik km „dzienny”, licznik motogodzin, wskaźnik położenia biegu, kontrolka temperatury silnika |  |
|  | Wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu |  |
|  | 2 komplety kluczyków |  |
|  | Lusterka boczne szt. 2 |  |
|  | System hamulcowy przedni i tylni tarczowy, hydrauliczny |  |
|  | Gniazdo zapalniczki 12V |  |
|  | Opony o profilu terenowym |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa min. 19 l. |  |
|  | Zestaw podręczny narzędzi |  |
|  | Płyny eksploatacyjne w dniu odbioru, układy i zbiorniki muszą być napełnione w 100% |  |
|  | Blokada przed kradzieżą |  |
|  | Pełne koło zapasowe |  |
|  | Gwarancja (wymagania minimalne): |  |
|  | Warunki gwarancji 2 lata (24 miesiące) , bez limitu km |  |
|  | Dodatkowy sprzęt dla kierujących pojazdem: |  |
|  | Atestowany kask: rodzaj enduro + gogle - sztuk 2 |  |
|  | Kombinezon sztuk 2 przeznaczony do poruszania się quadami, Składające się z kurtki i spodni. Wykonany z materiałów o wysokiej wytrzymałości na rozdzieranie i ścieranie, przeciwdeszczowy. |  |
|  | Rękawice |  |