Załącznik nr 3

Zakres prac

I. Przygotowanie koniecznej dokumentacji przed rozpoczęciem prac i zgłoszenie prac budowlanych w odpowiednich urzędach.

- Zgłoszenie  zamiaru wykonania robót budowlanych:

  - konieczna dokumentacja do zgłoszenia  m.in. wypełniony aktualny formularz,

  - mapa zasadnicza z naniesionymi obiektami: dotychczasowy zbiornik, które będzie likwidowany oraz nowy bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne,

  - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- Dokumentacja powykonawcza: powykonawcza inwentaryzacja wykonana przez zleconego przez Zleceniobiorcę geodetę z naniesionym nowym bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości płynne w 2 egzemplarzach

  - dostarczenie koniecznych certyfikatów oraz parametrów technicznych dotyczące szamba od producenta,

  - protokół odbioru podpisany przez Zleceniobiorca i Zamawiającego.

- Kopie przekazanej dokumentacji do Urzędów winny być przekazane do Zamawiającego wraz
z pieczęciami potwierdzającymi ich przekazanie. Oryginały kart gwarancyjnych, oraz dodatkowy egzemplarz powykonawczej inwentaryzacji winny być przekazany na rzecz Zamawiającego.

II. Prace budowlane

- Roboty przygotowawcze terenu, roboty ziemne i odwodnienie wykopu:

  - wykonać wykop o głębokości  umożliwiający osadzenie szamba oraz płyty najazdowej
i  na zastosowanie podsypki 10 do 20 cm w celu wykonania podsypki piaskowej,

  - w razie konieczności – odwodnienie wykopu.

- Zasypanie dotychczas użytkowanego szamba, demontaż zbytecznych włazów, studzienek
do likwidowanego zbiornika na nieczystości płynne.

- Osadzenie betonowego zbiornika wraz z podłączeniem do budynku biura (zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego). Szambo po osadzeniu i zasypaniu
 oraz utwardzeniu terenu nie może się różnić poziomem od terenu wokół inwestycji:

  - po umieszczeniu szamba w wykopie należy osadzić sięgające do poziomu terenu elementy kominków inspekcyjnych. Można je też wymurować z kostki betonowej. Kominki przykrywa się dostarczonymi razem ze zbiornikiem płytami włazowymi,

  - przeprowadzenie kontroli szczelności zbiornika oraz szczelności podłączenia do instalacji kanalizacyjnej w budynku,

  - zasypanie zbiornika i zagęszczenie terenu w obrębie przeprowadzanych prac,

  - zastosowanie stosownych wzmocnień, które umożliwią przejazd zestawu: ciągnika siodłowego wraz z załadunkiem zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami tj. płyty najazdowej.

- Naprawę i przywrócenie do stanu poprzedniego uszkodzonych urządzeń i terenu.

- Po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu placu budowy.

III. Rodzaj asortymentu:

- Jednokomorowy bezodpływowy zbiornik betonowy o pojemności 10 m3.

Normy jakie powinien spełniać zbiornik powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z nim zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne oraz szczelne, przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości. Ponadto muszą być one wyposażone w odpowietrzenie wyprowadzone przynajmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

Przepisy prawa szczegółowo określają wymogi dotyczące sytuowania zbiorników.

- Dodatkowe wyposażenie takie jak:

- Właz betonowy, kominek betonowy, wskaźnik poziomu zapełnienia, rury, zawory i inne niezbędne elementy do podłączenia do instalacji kanalizacyjnej w budynku,

- Żelbetowa płyta najazdowa stanowią zabezpieczenie konstrukcji betonowego zbiornika.

Na zastosowane materiały oraz zakupiony zbiornik Zleceniobiorca przedłoży stosowne certyfikaty zgodne z wymogami polskiego prawa.